# Arrays

var feld = new Array(5)    	erzeugt ein Array mit 5 Elementen.

var feld = new Array( )         	erzeugt ein Array, wobei die Anzahl der Elemente offen bleibt,

sie muss nicht von vornherein festgelegt werden.

Die Indizes beginnen bei 0. Auf das erste Element kann also mit z.B.  zahl =  feld[0];  zugegriffen werden. An dieser Stelle müssen die eckigen Klammern geschrieben werden.

Bei der Deklaration eines Arrays kann eine Initialisierung vorgenommen werden:

var feld = new Array("Zelle A", "Zelle B", "Zelle C", "Zelle D", "Zelle E")

Die Array-Objekte besitzen die Eigenschaft length, die die Anzahl der Elemente speichert, also z.B.  var laenge = feld.length;

oder      for (var i = 0; i < feld.length; i++){   . .  .  }

Methoden:

concat(array2) 		hängt das array2 an das Array  feld an,       feld. concat(array2);

join(trennzeichen)	erzeugt eine Zeichenkette, die alle Elemente des Arrays enthält, wobei  die Elemente durch ein beliebiges Trennzeichen voneinander getrennt sind.

reverse( )			kehrt die Reihenfolge der Elemente innerhalb des Arrays um.

slice(anfang, ende)		schneidet ein Stück aus dem Array aus (JavaScript 1.2)

sort(vergleichsfunktion)	sortiert die Elemente in einem Array. Als Vergleichsfunktion wird der Name (ohne Klammern) einer Funktion angegeben, die die Sortierreihenfolge bestimmt. Wird keine Funktion angegeben, werden die Elemente in lexikographischer (alphabetischer) Reihenfolge sortiert.

Die Vergleichsfunktion muss folgende Bedingungen erfüllen:

Sie besitzt zwei Parameter, z.B. x und y.

Sie liefert als Ergebnis eine negative Zahl, falls x < y ist,

sie liefert eine positive Zahl, falls x > y ist,

sie liefert 0, falls x = y ist.

function vergleich(x,y){

return x-y

}

feld.sort(vergleich);

toString( )			liefert die Elemente des Arrays durch Komma getrennt in einer

Zeichenkette zurück,   z.B.   document.write(feld.toString( )) .